У С С У Р И Й С К

Управлением жизнеобеспечения разработана МЦП « Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры УГО на 2008-2010 г.г.», в целях ее реализации подготовлены и утверждены постановлениями главы администрации УГО технические задания (3 шт.) на разработку инвестиционных программ по предприятиям ЖКХ:

- УМУПТС по развитию системы  теплоснабжения муниципального образования на 2008 – 2013 гг.;

- МУП «Уссурийск-Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2008-2013гг.;

- МУП «Уссурийск-Электросеть» по развитию системы электроснабжения Уссурийского городского округа на 2008-2013 гг.

В настоящее время предприятиями ЖКХ разрабатываются инвестиционные программы.

Управлением жизнеобеспечения в 2009 году планируется:

- утвердить инвестиционные программы предприятий ЖКХ;

- рассчитать плату за подключение;

- утвердить плату за подключение.

Принята

решением Думы Уссурийского городского округа "О муниципальной целевой программе "Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

Уссурийского городского округа

на 2008-2013 годы"

от 7  ноября 2007г. № 678 - НПА

Муниципальная целевая программа

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2008-2013 годы"

Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2008- 2013 годы" (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы, подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства", Генеральный план развития города Уссурийска 1984 года. |
| Заказчик Программы | Администрация Уссурийского городского округа. |
| Основные разработчики Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, муниципальные унитарные предприятия "Уссурийск-Водоканал", "Уссурийск-электросеть", Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей. |
| Основная цель Программы | Увеличение объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья. |
| Основные задачи Программы | Развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения; модернизация существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения в микрорайонах планируемого жилого и промышленного строительства. |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2008 – 2013 годы. |
| Исполнители Программы | Основными исполнителями Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются предприятия коммунального комплекса; организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2008 -2013 годы составляет 539,32 млн. рублей, в том числе: местный бюджет – 28,40 млн. рублей; 2008 г. - 5,00 млн. рублей; 2009 г. - 5,00 млн. рублей; 2010 г. - 5,00 млн. рублей; 2011 г. - 5,00 млн. рублей; 2012 г. - 4,70 млн. рублей; 2013 г. - 3,70 млн. рублей". Средства предприятия и (или) заемные средства - 510,92млн. рублей; 2008 г. - 185,53 млн. рублей; 2009 г. - 138,16 млн. рублей; 2010 г. - 101,31млн. рублей; 2011 г. - 66,74 млн. рублей; 2012 г. - 8,50 млн. рублей; 2013 г. - 10,68 млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация программы должна обеспечить: увеличение объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья на 5% по окончании реализации Программы; покрытие дефицита существующих мощностей инженерных коммуникаций и объектов; создание резерва мощностей для развития жилищного строительства и объектов социальной сферы; удовлетворение потребности в дополнительном предоставлении услуг по: теплоснабжению и горячему водоснабжению – на 26,162 гкал/час; водоснабжению и водоотведению– на 2716 м3/сут.; электроснабжению – 5515 кВт/час. качественное, бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям. |
| Организация контроля над реализацией Программы | Дума Уссурийского городского округа; администрация Уссурийского городского округа; |

##### 1. Содержание проблемы  и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры округа предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям. Инженерные сети Уссурийского городского округа обслуживают промышленность, культурно-бытовые предприятия и организации всех видов социально-экономической деятельности. Все это представляет собой комплексную систему, состоящую из инженерных коммуникаций, сооружений и специальных устройств.

Инженерное обеспечение округа состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электро- газо- и теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие Уссурийского городского округа. Поэтому  система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

Муниципальная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2008-2013 годы" (далее – Программа) разработана во исполнение  Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Генерального плана развития города Уссурийска 1984 года,   а также   соответствует   целям Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы и подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" и призвана служить инструментом ее реализации.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства является отсутствие  земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. В настоящее время в Уссурийском городском округе, как и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо компенсации затрат предприятиям коммунального комплекса, понесенных ими на строительство (модернизацию) сетей для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства.

Решение данных проблем  необходимо для обеспечения высоких темпов жилищного строительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья.

Программа разработана с учетом планируемого в 2008-2013 годах строительства: жилья,  а также объектов социальной инфраструктуры.

Муниципальная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2008 -  2010 годы" - это программа строительства и  модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с документами территориального планирования Уссурийского городского округа. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры осуществляется по проектам и сметам на отдельные объекты или виды работ, разрабатываемым  на основе единого технико-экономического обоснования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Уссурийского городского округа на 2008-2013 годы включает следующие разделы:

1. Теплоснабжение

2. Водоснабжение

3. Электроснабжение

Строительство и модернизация объектов и сетей коммунальной инфраструктуры собственными силами предприятий жилищно-коммунального хозяйства не представляется возможным в условиях государственного регулирования тарифов на услуги, оказываемые организациями коммунального комплекса. Федеральной службой по тарифам ежегодно доводятся индексы максимально возможного изменения тарифов на услуги организации коммунального комплекса, а так же индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Кроме того, включение затрат на строительство и модернизацию объектов приведет к недоступности коммунальных услуг потребителям. Поэтому решение вопроса развития систем коммунальной инфраструктуры должно осуществляться на программной основе.

2. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа

В целом по Уссурийскому городскому округу за 2006 год ввод жилья за счет всех источников финансирования составил 32,136 тыс.кв.м. Планируемый ввод жилья за период 2008 – 2013 годы -145,7 тыс. кв. м. Развитие жилых зон предусматривается за счет освоения под новое жилищное строительство и строительство объектов социальной инфраструктуры свободных от застройки территорий в микрорайонах:

Междуречье №1 (ул.Пушкина – ул.Чичерина – р.Раковка);

Междуречье №2 (ул.Чичерина–р.Раковка– ул.Францева);

Междуречье №3 (ул. Францева-р.Раковка –ул. Владивостокское шоссе); "Новоникольское шоссе";

Район "7 ветров" (ул. Агеева – ул. Владивостокское шоссе - ул. Раздольная)

Подробная информация о ходе и периодах планируемого строительства жилья Уссурийского городского округа приведена в таблице 1.

Таблица 1

|  | Порайонный план перспективного развития строительства жилья и инфраструктуры Уссурийского городского округа |
| --- | --- |
| № п/п | Район и объекты перспективной застройки | Период планируемой перспективной застройки |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Итого |
| 1 | Микрорайон № 1 "Междуречье" (ул.Пушкина-ул.Чичерина-р.Раковка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 кв. ( 2 ) ул.Вокзальная дамба | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 90 кв. ( 3 ) ул. Вокзальная дамба | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 72 кв. (12) ул. Вокзальная дамба | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Всего по годам | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| 2 | Микрорайон № 2 "Междуречье" (ул.Чичерина-р.Раковка-ул.Францева) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 кв. по ул. Ушакова 24 (II очередь) | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 90 кв. по ул. Ушакова 33 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 90 кв. по ул. Выгонная (71,72,73) |  |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  | 120 кв. |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | 180 кв.по ул. Выгонная |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 60 кв. |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | Всего по годам | 2 | 1 |  |  | 1 | 5 | 9 |
|  | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 х этажная пристройка |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | Всего по годам |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Микрорайон № 3 "Междуречье" (р.Раковка-ул.Францева- ул. Владивостокское шоссе) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 кв. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 60 кв.Кушнира 18 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 60 кв.Кушнира 18 А |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | 75 кв.Кушнира 30 (I очередь) | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 90 кв.Кушнира 30 (II очередь) |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | 210 кв. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Всего по годам | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 6 |
| 4 | Район "Новоникольское шоссе" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 кв. | 9 |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Всего по годам | 9 |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделение связи |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Магазин на 200 кв.м. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Кафе на 50 мест |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Детский сад на 280 мест | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | КБО |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Всего по годам | 1 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| 5 | Район " 7 ветров" (ул. Агеева –ул Владивостокское шоссе- ул. Раздольная) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 кв. (с нежилыми помещениями на 1 эт.) S=1500 м2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 240 кв. (с нежилыми помещениями на 1 эт.) S=2000 м2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Всего по годам |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад на 200 мест |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего по годам |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | всего объектов | 17 | 4 | 3 | - | 2 | 10 | 36 |

Введение объектов жилищного строительства и объектов социальной сферы потребуют дополнительного предоставления услуг:

Теплоснабжению и горячему водоснабжению –  на 26,162 гкал/час;

водоснабжению и водоотведению–  на  2716 м3/сут.;

электроснабжению – 5515 кВт/час.

В связи с планируемым  вводом жилья 2008 – 2013 г.г., и соответственно с увеличением нагрузок на инженерные коммуникации, необходимо рассмотреть возможность строительства и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения.

3. Цели и задачи программы

Главной целью программы является увеличение объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения;

модернизация существующих,  строительство новых объектов и магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения в микрорайонах планируемой застройки коммунальной инфраструктуры.

4. Сроки реализации программы

Программа будет реализована в течение 2008-2013 годов.

5. Основные направления реализации программы

В соответствие с поставленной целью и задачами реализация Программы будет осуществляться через систему программных мероприятий:

5.1. Строительство и модернизация систем теплоснабжения

Производство тепловой энергии в городском округе обеспечивает Уссурийское унитарное муниципальное предприятие тепловых сетей.

Источниками централизованного теплоснабжения микрорайона  "Междуречье" № 1  является котельная № 27, микрорайона "Междуречье" № 2 - котельная № 24 и бойлерная ОАО "Примснабконтракт", микрорайона  "Междуречье" № 3 - бойлерная ОАО "Примснабконтракт", проектируемого микрорайона  по ул.Новоникольское шоссе,28-28А - котельная № 5 при условии строительства бойлерной.Технические характеристики существующих теплоисточников по состоянию на 1.01.2007г. приведены в таблице 2.

Таблица  2

Технические характеристики существующих теплоисточников по состоянию на 1января 2007 года

| № котельной, адрес | Установлен-ная мощность Гкал/ч | Присоединяемая нагрузка потребителя Гкал/ч | Присоеди-няемая нагрузка потребите-ля в т/сети Гкал/ч | Соответст-вие нагрузок + излишки – дефицит. Гкал/час | Протяженность т/сети в 2-х трубном исполнении, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 24 (сущ) - ул.Ушакова,16 | 4,32 | 3,13 | 4,6 | -0,28 | 2,316 |
| Котельная № 24 (I очередь) | 12,0 | --- | 12,0 | --- | Не определена за отсутствием проекта |
| Котельная № 27 (сущ) – ул.Первомайская,30 | 4,8 | 3,2 | 4,2 | +0,6 | 1,918 |
| Котельная № 13 | 13,0 | 5,22 | 6,7 | +6,3 | 2,46 |

В 2006 году проведена реконструкция котельной № 24 с увеличением мощности котельной на 12 Гкал/час (установка трех котлов КВ-4,0 с сжиганием топлива в низкотемпературном кипящем слое) со строительством тепловой сети до бойлерной ОАО "Примснабконтракт". Срок ввода  – август 2007г. (I очередь).

Теплоснабжение перспективных застроек 2008-2013 г.г. должно осуществляться в соответствии с  дополнительными присоединяемыми нагрузками потребления Гкал/ч, данные приведены в таблице3.

Таблица 3

Присоединяемые нагрузки потребления по микрорайонам перспективной застройки.

| № п/п | Район перспективной застройки | Q отопл. (Гкал/час) | Q гвс (Гкал/час) | Q общ. (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрорайон № 1 "Междуречье" (ул.Пушкина-ул.Чичерина-р.Раковка) | 19,38 | 17,42 | 36,8 |
| 2 | Микрорайон № 2 "Междуречье" (ул.Чичерина-р.Раковка-ул.Францева | 12,9 | 14,42 | 27,32 |
| 3 | Микрорайон № 3 "Междуречье" (р.Раковка-ул.Францева- ул. Владивостокское шоссе) | 11,77 | 9,09 | 20,86 |
| 4 | "Новоникольское шоссе" | 3,64 | 4,36 | 8 |
| 5 | Район "7 ветров" | 1,994 | 2,432 | 4,426 |

На основании данных таблиц 2 и 3 можно определить соответствие установленных мощностей источников теплоснабжения потребляемым перспективным нагрузкам – таблица 4.

Таблица 4

Определение соответствия установленных мощностей источников теплоснабжения потребляемым и присоединяемым нагрузкам.

| Источники централизированного теплоснабжения микрорайонов | Установленная мощность Гкал/ч | Соответствие нагрузок + излишки – дефицит. Гкал/час по состоянию на 2007г | Присоединяе-мая.нагрузка в соответствии с перспективной застройкой 2008- 2013гг | дефицит.мощ-ностей Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Междуречье №1 Котельная № 24 (сущ.) - улУшакова,16 | 4,32 | -0,28 | 36,8 | 32,76 |
| Котельная № 24 (I очередь) | 12,0 | --- | --- | --- |
| Междуречье №2 Котельная № 27 (сущ.) – ул.Первомайская,30 | 4,8 | +0,6 | 27,32 | 26,72 |
| Междуречье №3 |  |  | 20,86 | 20,86 |
| "Новоникольское шоссе" |  |  | 8 | 8 |
| Район "7 ветров" Котельная №13 | 13 | +6,3 | 4,426 | --- |

Для решения назревшей проблемы уменьшения дефицита мощностей  необходима модернизация существующих и строительство дополнительных тепловых источников и тепловых сетей.

Для реализации направления строительства и модернизации систем теплоснабжения  предполагается до 2010г. выполнить следующие мероприятия:

проектирование котельной микрорайона "Междуречье" № 2;

строительство  котельной  микрорайона "Междуречье" № 2 мощностью 24 Гкал/час со  строительством бойлерной;

проектирование  котельной  микрорайона  "Междуречье" № 1  мощностью 12 Гкал/час (I очередь);

строительство  котельной  микрорайона "Междуречье" № 1;

проектирование бойлерной котельной № 5 по ул.Новоникольское шоссе,28-28А;

строительство бойлерной микрорайона "Новоникольское шоссе" с магистральными тепловыми сетями котельной №5 – 1,2 км.;

модернизация котельной №13 – установка котла №3 КЕ 10/13;

строительство тепловых сетей микрорайона "Междуречье" №1  (1-я очередь – 50% - 
2,8 км.,

строительство тепловых сетей микрорайона "Междуречье" №2,3 (1-я очередь – 50% - 
4,75 км.,

строительство тепловых сетей микрорайона "Новоникольское шоссе" протяженностью 
0,8 км.;

строительство тепловых сетей котельной №13 – 0,8 км..

5.2. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения

Обеспечение водой потребителей и отвод сточных вод осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск – Водоканал".

Источником водоснабжения районов перспективной застройки микрорайонов "Междуречье" № 1, "Междуречье" № 2, "Междуречье" № 3,  района "7ветров"  является Раковское водохранилище от водовода диаметром 700 мм., микрорайона  "Новоникольское шоссе" - Славянский водозабор.

Водоотведение осуществляется  с помощью сетей напорно–самотечных коллекторов и канализационно – насосных станций (далее - КНС)

Сброс стоков микрорайона  "Междуречье" №1  производится на КНС-12а,  микрорайона  "Междуречье" №2,3 на КНС по ул. Мельничной и КНС 13. На КНС – 13 производится сброс стоков с КНС – 12а и КНС по ул. Мельничной,  в микрорайоне "Новоникольское шоссе" сброс стоков производится на внутриквартальную КНС по ул. Новоникольское шоссе 28, в микрорайоне "7 Ветров" на КНС - 6.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома будут нуждаться в  дополнительных  нагрузках  системы водоснабжения и водоотведения.

Ориентировочное водопотребление и водоотведение перспективной застройки по микрорайонам составит:

Междуречье №1 (ул. Пушкина – ул.Чичерина – р. Раковка) – 3300 м3/сут.

Междуречье №2 (ул.Чичерина–р. Раковка– ул. Францева)- 2850 м3/сут.

Междуречье №3 (ул. Францева-р.Раковка –ул. Владивостокское шоссе) 1550 м3/сут.

"Новоникольское шоссе" 940 м3/сут.

Район "7 ветров" – 500м3/сут.

Определение соответствия установленных мощностей источников водоснабжения и водоотведения потребляемым и присоединяемым нагрузкам приведены в таблице 5.

Таблица 5

Определение соответствия установленных мощностей источников водоснабжения и водоотведения потребляемым и присоединяемым нагрузкам.

| Источники централизированного водоснабжения и водоотведения микрорайонов | Установленнаямощность м3/сут. | Соответствие нагрузок + излишки – дефицит м3/ сут. по состоянию на 2007г | Присоединяе-мая м3/сут наг-рузка в соответствии с перспективной застройкой на 2008- 2013гг | Дефицит мощ-ностей м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Междуречье №1 КНС -12а | 3800 | 500 | 3300 | 0,00 |
| Междуречье №2,3 КНС -13 | 9000 | 9000 | 4400 | 4400 |
| «Новоникольское шоссе» Внутриквартальная КНС | 500 | 300 | 940 | 740 |
| Район "7 ветров" КНС 6 | 200 | 200 | 500 | 300 |

В соответствие с ростом присоединяемых нагрузок объем сброса сточных вод превысит мощности установленного оборудования КНС и напорных канализационных коллекторов.

Для реализации направления развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения предполагается  выполнение следующих мероприятий:

Междуречье № 1 - строительство водовода ф-400мм по ул. Вокзальная дамба 500 м.п.;

Междуречье № 2,3 - строительство водовода ф 700мм от ОСВ до микрорайона "Междуречье" -2,8 м.п.;

модернизация КНС – 13;

прокладка напорного канализационного коллектора  от КНС-13 до камеры гашения по Владивостокскому шоссе;

Микрорайон "Новоникольское шоссе":

прокладка водопровода ф 200 мм – 500м.п.;

строительство КНС;

прокладка напорного канализационного коллектора ф300мм от КНС до камеры гашения по Новоникольскому шоссе – 1200 м.п.;

Район "7 ветров":

модернизация  КНС (замена насосов);

прокладка напорного канализационного коллектора ф150 мм -700м.п..

5.3.   Развитие и модернизация систем электроснабжения

Электроснабжение Уссурийского городского округа обеспечивает МУП "Уссурийск – Электросеть" и ОАО ДРСК филиал Приморские электрические сети, Центральные электрические сети (далее - ОАО ДРСК филиал ПЭС ЦЭС).

Общая протяжённость  ЛЭП 10/6/0,4 кВ составляет 1034,317 км.. Основная масса сетей (порядка 75%) введена в эксплуатацию в 1970-1980 г.г.. От подстанций ОАО "Дальэнерго" отходят 112 высоковольтных фидеров  МУП "Уссурийск-электросеть".

Источником электроснабжения районов перспективной застройки микрорайонов являются трансформаторные подстанции (далее –ТП) и линии электропередач (далее ЛЭП ).

Микрораойн № 1 "Междуречье" обслуживается с помощью пяти трансформаторных подстанций:

ТП 420, ТП 421, ТП 426, ТП 427,ТП 481.

В микрорайоне № 2 "Междуречье" 6 трансформаторных подстанций:

ТП 400, ТП 410,ТП 422, ТП 423, ТП 424,ТП 425 .

В микрорайоне № 3 "Междуречье" обеспечение электроснабжением осуществляется за счет  10 -ти трансформаторных подстанций :

ТП 401, ТП 402, ТП 403, ТП 404, ТП 405, ТП 406, ТП 407, ТП 408, ТП 409, ТП 411.

В микрорайоне "Новоникольское шоссе"  - ТП 643.

Район "7 ветров" - ТП 155.

Присоединяемая нагрузка  в соответствии с перспективной застройкой. 2008- 2013гг составит:

Междуречье №1 – 430 кВт;

Междуречье №2 -1555 кВт;

Междуречье №3 - 985 кВт.

"Новоникольское шоссе"; - 1810 кВт;

Район "7 ветров" - 735 кВт.

Загрузка существующих ТП – номинальная (с учётом категорийности). Подключение дополнительной нагрузки на существующие ТП  не возможно.

Необходима модернизация и строительство ТП, а также дополнительные линии электропередачи.

Объемы строительства новых сетей электроснабжения соответствуют пропорциональному количеству ввода новых объектов перспективной застройки микрорайонов.

В 2007 году муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск – Электросеть" выданы технические условия на строительство сетей и объектов электроснабжения с указанием необходимых мероприятий для обеспечения электроэнергией жилых домов в районах перспективной застройки.

Таким образом, для обеспечения электроснабжением остальных объектов перспективной застройки, требуются дополнительные мощности.

Эту проблему необходимо решать с помощью программных мероприятий:

Междуречье № 1:

строительство ТП и необходимых связок ЛЭП 6 кВ – 1,8 км. (для  72 кв. жилого дома).

Междуречье № 2:

модернизация    ТП 423 со строительством ЛЭП 6 кВ – 0,7 км. (для  90 кв. жилого дома  в  р-не ул. Чичерина-Ушакова);

строительство ТП в районе ул.Францева с необходимыми связками ЛЭП-6 кВ – 0,3км. (для  60 кв. жилого дома );

ЛЭП-6 кВ – 2км.;

строительство ТП по ул. Ушакова  (для 90 кв.жилого дома и для 120 кв. ж.д.) с ЛЭП – 6 кВ – 2 км.;

строительство ТП по ул. Выгонной  со строительством ЛЭП 6 кВ 2 км. (для трех 90кв. и 180 кв. жилых домов).

Междуречье № 3:

строительство ЛЭП 6 кВ  - 1,2 км.

Микрорайон "Новоникольское шоссе":

ввод в эксплуатацию РП (имеется не законченная строительная часть)

строительство ТП  - 4 шт.;

установка нового оборудования подстанции ОАО ДРСК филиал ПЭС ЦЭС

ЛЭП -6 кВ – 11,4 км.

(для девяти 90 кв. жилых домов).

Район "7 ветров":

строительство ТП;

строительство РП;

ЛЭП – 6кВ – 4,5 км.

6. Программные мероприятия и финансовое обеспечение  Программы

Программные мероприятия и финансовое обеспечение Программы приведены в приложении к Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, с применением оценочных индексов-дефляторов.

По ежегодным прогнозам Министерства экономики развития возможно уточнение и корректировка индексов – дефляторов, следовательно, объем финансового обеспечения Программы будет уточняться.

Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий на 2008 – 2013 годы, составляет  522,32 млн. руб.

Объемы и источники финансирования подробно рассмотрены в таблице 6.

Таблица 6

| Объемы и источники финансиро-вания | Финансовые затраты, всего (млн. руб.) | в том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Всего | 539,32 | 190,53 | 143,16 | 106,31 | 71,74 | 13,20 | 14,38 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет | 28,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,70 | 3,70 |
| - внебюд- жетные источники | 510,92 | 185,53 | 138,16 | 101,31 | 66,74 | 8,50 | 10,68 |

Внебюджетные источники финансирования включают в себя собственные средства предприятий, в том числе заемные средства и привлекаемые средства инвесторов.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов, выделенных средств и фактического выполнения программных мероприятий.

Финансирование из местного бюджета проводится в пределах средств, предусмотренных в бюджете Уссурийского городского округа на очередной финансовый год.

8. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы.

Реализация Программных мероприятий осуществляется на основе федерального и краевого законодательства.

Ответственным за реализацию Программы является управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа.

Первоначально разрабатывается проектно-сметная документация на строительство и модернизацию объектов коммунальной  инфраструктруры.

Разработчик проектно-сметной документации определяется путем размещения заказа для муниципальных нужд. Размещение заказа по отбору организаций для подготовки проектно-сметной документации осуществляется администрацией Уссурийского городского округа.  Муниципальные унитарные предприятия предоставляют техническое задание для размещения заказа.

Готовая проектно – сметная документация передается администрацией Уссурийского городского округа муниципальным унитарным предприятиям: "Уссурийск – Водоканал", "Уссурийск – Электросеть", Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей, при условии финансирования строительных работ за счет собственных и (или) привлеченных средств предприятий. При этом утвержденная в установленном порядке плата за подключение объектов нового строительства к инженерным сетям является источником для возмещения затрат на проектно – сметную документацию, новое строительство и (или) модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

При финансировании строительства и  (или) модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета:

администрацией Уссурийского городского округа осуществляется размещение заказа для муниципальных нужд,  в соответствии с действующим законодательством. Построенные и (или) модернизированные объекты коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, передаются по договору аренды муниципальным унитарным предприятиям. Плата за подключение объектов нового строительства к инженерным сетям является источником для возмещения затрат местного бюджета на проектно – сметную документацию, новое строительство и (или) модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Управление жизнеобеспечения ежегодно:

уточняет объем средств, направляемых на выполнение основных мероприятий Программы;

подает финансовую заявку на очередной финансовый год для формирования бюджета;

предоставляет в финансовое управление администрации Уссурийского городского округа предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными объектами, изменения сроков  выполнения работ и корректировку их перечня, для последующего рассмотрения Думой Уссурийского городского округа.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация муниципальной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа  2008-2013годы" позволит увеличить объемы жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья. Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа даст возможность обеспечить рост объемов жилищного строительства на 5% по окончании реализации Программы.

В результате проведения программных мероприятий 145,7 тыс.кв.м. жилого фонда будут иметь возможность подключения к инженерным коммуникациям и объектам.

Осуществление модернизации существующих,  строительство новых объектов и магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения в микрорайонах планируемой застройки позволит покрыть дефицит мощностей коммунальных  источников теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения и создать резерв коммунальных ресурсов для развития районов перспективной застройки.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по:

теплоснабжению и горячему водоснабжению –  на 26,162 гкал/час;

водоснабжению и водоотведению–  на  2716 м3/сут.;

электроснабжению – 5515 кВт/час.;

а также позволит обеспечить качественное, бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

##### 10.Организация  контроля  над реализацией Программы

Управление и контроль над реализацией Программы осуществляет  администрация Уссурийского городского округа, в лице заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения.

Исполнители программных мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют отчет о выполнении программных мероприятий в управление жизнеобеспечения.

Управление жизнеобеспечения ежеквартально в срок до 10 числа предоставляет сводную информацию об исполнении Программы в управление экономического развития  администрации Уссурийского городского округа.

Ежегодно, до 1 марта, заказчик Программы с участием исполнителей Программы предоставляет отчет об итогах реализации Программы за прошедший год в управление экономического развития, финансовое управление администрации Уссурийского городского округа и в Думу Уссурийского городского округа. Контроль над реализацией  и ходом Программы осуществляет управление жизнеобеспечения и Дума Уссурийского городского округа в установленном порядке.