## Slide 1
Практическое применение аппаратных криптографических средств в устройствах интернета вещей и их использование в городской инфраструктуре
Владимир Иванов,
компания «Актив»,
директор по развитию
Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

## Slide 2
Что было у заказчика?

## Slide 3
Что было у заказчика?

## Slide 4
Что хотел заказчик?
Взаимная аутентификация устройства и центра управления
Конфиденциальность передаваемых данных и команд
Целостность передаваемых данных и команд
Защита от навязывания ложной информации
Защита от replay-атак
Сбор доказательной базы
Юридическая значимость документов
PKI

## Slide 5
Что у нас было предложить? Рутокен ЭЦП 2.0
Аппаратная реализация электронной подписи
Аппаратная реализация хеширования
Генерация, хранение и использование криптографических ключей «на борту»
Хранение данных

## Slide 6
Архитектура Рутокен ЭЦП 2.0

## Slide 7
Криптографические возможности Рутокен ЭЦП 2.0
Аппаратная реализация алгоритмов электронной подписи:
  ГОСТ Р 34.10-2001
  ГОСТ Р 34.10-2012 с длиной ключа 256 и 512 бит
  RSA с длиной ключа до 2048 бит
Аппаратная реализация алгоритмов хеширования:
  ГОСТ Р 34.11-94
  ГОСТ Р 34.10-2012
Аппаратная реализация симметричного шифрования:
  ГОСТ 28147-89
Выработка сессионных ключей (ключей парной связи) по схеме:
  VKO GOST R 34.10-2001 (RFC 4357)
  VKO GOST R 34.10-2012 (RFC 7836)
  расшифрование по схеме EC El-Gamal
Генерация последовательности случайных чисел требуемой длины.
Срок действия ключа до 3 лет в соответствии с документацией на СКЗИ.

## Slide 8
Сертификация Рутокен ЭЦП 2.0
Сертификат № СФ/124-2771 удостоверяет, что СКЗИ Рутокен ЭЦП 2.0 соответствует требованиям ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012, требованиям к СКЗИ и средствам электронной подписи классов КС1, КС2 и может использоваться для генерации и управления ключевой информацией, шифрования, хеширования и реализации функций электронной подписи (создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи, создание ключа проверки электронной подписи) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Рутокен ЭЦП 2.0 — сертифицированное ФСБ аппаратное средство для квалифицированной электронной подписи с новыми ГОСТ-ами.

## Slide 9
Какие были ограничения?
Отсутствие поддержки USB-стека в операционной системе
Отсутствие операционной системы
Отсутствие интерфейса USB в основном контроллере
Ограниченные ресурсы основного контроллера
Межповерочный интервал 3 года (без обслуживания)
Отсутствие у разработчиков заказчика опыта разработки криптографии

## Slide 10
Что мы сделали?
Убрали корпус
Добавили UART – интерфейс
Добавили несколько команд в ОС Рутокен
Разработали интерфейсную библиотеку, не содержащую зависимостей
Перепроектировали печатную плату
Заменили постоянный USB-разъем временным (технологическим)
Подготовили серийное производство
Разработали технологическую упаковку (тубы)

## Slide 12
Что получилось?

## Slide 13
Что получилось?

## Slide 14
Что получилось?

## Slide 15
Что получилось?

## Slide 16
Что получилось?

## Slide 17
Нужен ли PKI?
Абоненты не доверяют друг другу
Абоненты доверяют удостоверяющему центру
Доверие обеспечивается за счет доверенной третьей стороны
Не наш случай! PKI не нужен!

## Slide 18
Другая модель доверия
Абонентам не нужно доверять друг другу
Абоненты доверяют центру управления
Коммуникации между абонентом и центром управления

## Slide 19
Почему еще здесь не нужен PKI?
Громоздкие ресурсоемкие библиотеки
Большое количество зависимостей
Громоздкие форматы данных
Необходимость сервисов типа CRL и OCSP

## Slide 20
Что будем использовать?
«Сырая» подпись для имитозащиты и аутентификации
«Белые списки» открытых ключей
Имитозащита на основе HMAC или имитовставки
Аппаратное шифрование ГОСТ 28147-89 на хранимых ключах или по VKO GOST
Защита от replay-атак на основе меток времени от GPS/ГЛОНАСС и счетчиков

## Slide 21
Чем хорош аппаратный модуль на базе Рутокен ЭЦП 2.0?
Отлаженная серийная платформа
Наличие USB (USB CCID) и UART интерфейсов
Программный интерфейс APDU по ISO-7816
Высокая надежность
Высокая производительность
Стройная понятная архитектура, удобная для разработчика
Универсальность и кроссплатформенность программного обеспечения Рутокен
Квалифицированная техподдержка
Понятные перспективы сертификации

## Slide 22
Развитие продукта!
Новые интерфейсы
  UART с максимальной скоростью до 8 Мбит/секунду
  USB 2.0 с максимальной скоростью 480 Мбит/секунду
  SPI с максимальной скоростью 25 Мбит/секунду
  Параллельный интерфейс с максимальной теоретической скоростью до 80 Мбит/секунду
  I2C с максимальной скоростью до 1 Мбит/секунду
Повышение производительности
  1,25 Мбайт/секунду хэширование на старых ГОСТ-ах
  Шифрование на старых ГОСТ-а х в режиме гаммирования 2,1 Мбайт/секунду
  Шифрование на старых ГОСТ-а х в режиме ECB 2,4 Мбайт/секунду

## Slide 23
Возможные области применения
Объекты критической инфраструктуры
Телеметрические комплексы
Системы фото- видео-фиксации и наблюдения
Обеспечение сохранности грузов
Мониторинг перевозки опасных грузов
Детектирование выбросов/утечек опасных или загрязняющих веществ
Контроль удаленных объектов

## Slide 25: Вопросы